## Slide 1
  2、实验一：基本输入输出
基本输入输出
1
课堂作业一
新建工程和文件，参照范例01完成下面的作业。
调整两个循环语句的循环次数， LED1点亮的时间为熄灭时间的十分之一，使得闪烁周期大致为一秒。
按键KEY1的功能不变，增加一个按键KEY2，可以控制LED1的闪烁暂停（且熄灭）或继续闪烁。
学习目标：学会使用条件分支语句if…else…，控制LED1闪烁功能。
请老师验收该作业并记录，注意保留全部工程文件，完成后收拾好实验桌面，可以离开实验室。

## Slide 2
人机交互应用
3
课堂作业二：
新建工程和文件，参照范例03+04完成下面的作业。
设计一个0.1秒精度的秒表，左侧跑表从9.9秒开始倒计时，到00.0后暂停计时；右侧跑表循环正计时，从00.0到12.0后循环。全部用定时中断实现！
右侧跑表大于8.0秒后启动声光报警，小于等于8.0秒则撤销报警。用一个发光二极管指示灯闪烁，点亮0.1s，熄灭0.3s；用蜂鸣器响0.1s，静音0.3s报警；
请老师验收该作业并记录，注意保留全部工程文件，完成后收拾好实验桌面，可以离开实验室。

## Slide 3
人机交互
3
课堂作业三：
设计一个0.01秒精度的秒表，从00.00秒~19.99秒循环正计时并显示在数码管上；
设置一个报警门限值，范围08~12，初始门限值为10，选取两个按键可以对其进行加、减操作，并显示在数码管上；
当秒表数值大于该门限值，则发出声光报警，即用一个发光二极管指示灯闪烁，点亮0.1s，熄灭0.3s表示光报警；用蜂鸣器响0.1s，静音0.3s表示声报警；
再增加一个按键用于控制秒表暂停或继续计时。暂停期间，声光报警失效。
请老师验收该作业并记录，注意保留全部工程文件。

## Slide 4
超声波测距
5
课堂作业四：
设计一个0.1秒精度的循环计时秒表，计时范围从11.9秒~00.0秒，秒表起始值06.0显示在数码管上。
四个数码管显示超声波测距结果，精度为0.1厘米。
超声波测距程序参照前面实验内容和要求。
假设测量距离为d。
（1）当d < 12.0cm，计时器循环倒计时；
（2）当12.0 <= d <= 15.0 cm，计时器停止计时；
（3）当d > 15.0cm，计时器循环正计时；
请老师验收该作业并记录，注意保留全部工程文件。
  熟练掌握测距定位的程序设计与使用
  熟练掌握测量距离做为条件与其他程序的联合调试

## Slide 5
课堂作业五：
设计一个0.1秒精度的倒计时秒表，计时范围从10.0秒~00.0秒；
小车运动速度分为三个档位（高速、中速、低速）。
秒表初始状态：秒表起始值10.0并显示在左侧数码管上，秒表处于暂停计时状态；
系统采样光敏传感器并在右侧数码管显示采样结果；
系统采样的光敏传感器数值送DA通道。
自定义一个光敏门限，利用手机电筒的强光启动秒表倒计时和小车，或者利用遮挡方式，暗光启动；
建议手持小车，分别高速、中速、低速行驶2秒，随后停车2秒，最后小车低速倒车两秒后停车并停止计时，时间显示为00.0。
建议：ADC采样程序用自定义库函数版本！
请老师验收该作业并记录，注意保留全部工程文件。
PWM驱动电机
6

## Slide 6
工程项目要求及内容
基本要求：80分
（1）小车开机运行程序，在8位数码管的最右边3位显示小车定位距离，初始值为12.5（单位：cm）并启动超声波测距，将距离值显示在最左边4位(xxx.x cm) ；
（2）利用按键设置定位距离，“+”按键每次增加0.5cm，上限为15.0cm； “-”按键每次减少0.5cm，下限为10.0cm；当按下该按键时，蜂鸣器响0.1秒（按键提示音）。
（3）设定好定位距离的小车放置在障碍物1米以外的位置。利用光敏遥控启动小车，同时启动“秒表计时器” 作为小车运行时间计时，并在数码管最右边3位显示时间（要求定时中断实现）；尽量保持小车直线前进，要求小车速度至少有两个速度档位，距离障碍物越近，速度越慢。小车第一次进入定位距离范围内，停止计时，要求该时间不大于3.2秒，并记录小车运行时间。
综合实验概述

## Slide 7
（4）小车运行过程中，数码管上始终实时显示运行时间和小车到障碍物的距离；
（5）小车在距离障碍物为定位距离±0.5cm范围内停止行驶，通过速度调节和前进后退等方式使小车精确定位在目标范围，若小车位于（定位距离-0.5cm）以内 ，则声光报警，即用一个发光二极管指示灯闪烁，点亮0.1s，熄灭0.3s；用蜂鸣器响0.1s，静音0.3s报警；若大于等于（定位距离-0.5cm） ，则撤销声光报警。小车不能碰撞前方障碍物！
（6）采用滑动平均值滤波提高测距稳定性，建议每测量三个结果取一次均值。
扩展要求：20分
（1）秒表停止计时后，闪烁显示最终计时时间（点亮0.1s+熄灭0.3s）
（2）为避免测距不稳定导致的小车频繁运动，进入设定距离后，启动判断机制，当小车连续三次检测到实测距离符合前进或后退的要求才运动。
工程项目要求及内容（续）
综合实验概述